## Slide 1
结点时延
dproc = 处理时延
  通常几个微秒或更少
dqueue = 排队时延
  取决于拥塞
dtrans = 传输时延又称发送时延
  = L/R, 对低速链路很大
  L: 分组长度，R: 分组比特到达队列的平均速率
dprop = 传播时延
  =d/s 几微秒到几百毫秒
  d:电缆的长度
  s: 电磁波在介质中的速度

## Slide 2
计算时延的例子
50MB数据块通过1 Mbps信道传输
  传输时延50×220×8/106 = 419.45 s(近7分钟)
  用光纤传送到1000 km远，传播时延=5ms
  传输时延占主导
若采用100Gbps高速信道
  传输时延50×220×8/1011 = 4.1945 ms
  传输时延和传播时延相当(两者占主导)
当传播距离小于1km，传输时延占主导地位

## Slide 3
时延带宽积
物理意义
  应用进程之间的信道看作中空的管道，时延相当于管道的长度，带宽相当于管道的直径，则时延与带宽乘积就是管道的容积，即管道能够容纳的比特数，信道的比特长度
应用场合
  发送方协议在没有填满管道之前就停下来等待接收方的响应，剩余部分的带宽就会被白白浪费掉

## Slide 4
奈奎斯特(Nyquist)公式
码元速率又称波特率，指单位时间内通过信道的码元个数
任何实际的信道所能传输的最大数据传输速率受到奈奎斯特(Nyquist)公式限制：
M为信号状态数量，W为信道带宽

## Slide 5
香农 (Shannon) 公式
问题：是否可以通过不断提高M来增加信道容量呢？
香农公式指出
  信道的极限信息传输速率C可表达为
  C = W log2(1 + S/N) bps
  其中：W为信道带宽(以Hz为单位)；S为信道内所传信号的平均功率；N为信道内部的高斯噪声功率
  例子
  带宽3kHz、信噪比30db(S/N=1000)的电话信道，任何技术都无法突破香农公式理论上传输速率极限值
    C=3*103*log2(1+1000) = 30kbps

## Slide 6
τ = LAN中的2站点之间的最大传播时间
T0 = 传输最长帧的时间
随着τ趋于0, 效率趋于1
随着T0趋于无穷大，效率趋于1
比ALOHA好得多, 而且分布、简单且便宜
CSMA/CD效率
当a= τ / T0 ↓，效率 ↑

## Slide 7
例题
（09年国家统考试题）某公司网络拓扑如图2.9所示，
（1）将IP地址空间202.118.1.0/24划分为2个子网，分别分配给局域网1和局域网2，要求局域网分配的IP地址数不少于120个。请给出子网划分的结果，说明理由给出必要的计算过程。
202.118.1.0/25 和 202.118.1.128/25
（2）请给出R1的路由表，使其明确包括分别到达局域网1、局域网2、DNS服务器主机和互联网的各路由。
互联网 局域网1
R2 R1
L1：130.11.120.1 L0：202.118.2.2 E1
E0： L0： E2
202.118.3.1 202.118.2.1 局域网2
202.118.3.2